## Slide 1
开始
1、接收到
扫码枪条码
2、读PLC 地址1获得该条码对应的穴号、及对应CCD状态
设定
载具穴数 如：8（穴）
3、回写PLC 地址2：
反馈地址1（加0.1s延迟）
是否等于穴数
N
4、读取PLC地址1获得换盘信号（轮循）
Y
5、提交后台批量进行服务器条码校验
6、校验结果写入PLC地址2：14位长度
7、完成写入后再写入PLC地址2：最高位
设置
1、PLC地址1&地址2
2、账号（统一体系）
结束
1、低8位代表穴号；
2、中4位代表CCD状态；
次高位（第15位）写入1；
高4位代表换盘信号：f（1111）代表换盘；0000代表不换盘
低14位写入，0位代表1穴，1位代表2穴。。。7位代表8穴，对应的值写入1或0，1代表ok，0代表ng
最高位（第16位）写入1表示全部写入完成；
集成流程：
循环判断换盘信号是否F
N
Y

## Slide 2
寄存器规划：