## Slide 1
开始
1、接收到
扫码枪条码
2、读PLC 地址1获得该条码对应的穴号、及对应CCD状态
要求：
1、console界面上显示码文信息
2、console界面上显示上盘发给PLC的穴位对应的OK/NG
3、回写PLC 地址2：
反馈地址1
穴位是否填满
N
5、读取PLC地址1获得换盘信号（轮循）
Y
6、提交后台批量进行服务器条码校验
7、校验结果写入PLC地址2：14位长度
8、完成写入后再写入PLC地址2：最高位
设置：
1、PLC地址1&地址2
2、账号（统一体系）
3、载具穴数如：8（穴）
4、延迟时间，如0.01 s两位小数精度
结束
1、低8位代表穴号；
2、中4位代表CCD状态；
次高位（第15位）写入1；
高4位代表换盘信号：f（1111）代表换盘；0000代表不换盘
低14位写入，0位代表1穴，1位代表2穴。。。7位代表8穴，对应的值写入1或0，1代表ok，0代表ng ；注：eror码也需写入ng
最高位（第16位）写入1表示全部写入完成；
集成流程：
9、完成写入后再写入PLC地址2：最高位
换盘信号是否为0
Y
最高位（第16位）写入0表示全部写入完成；
换盘信号是否为f
Y
循环等待
循环等待
4、等待延迟时间
次高位（第15位）写入0；
N
N

## Slide 2
寄存器规划：